Multiplexación

Transmisión simultánea, a través de un canal, de múltiples señales analógicas o digitales.

Tipos:

Multiplexación por división en frecuencias (FDM).

Multiplexación por division en tiempo (TDM síncrona).

FDM

El ancho de banda útil debe ser mayor que el de la señal a transmitir.

Modulación con portadoras distintas para ocupar una zona del espectro no solapada (canal).

Problemas:

Diafonía si los espectros de señales adyacentes se solapan demasiado.

Intermodulación en enlaceslargos. Los amplificadores de un canal podrían generar frecuencias en otro canal.

FDM

Ejemplo: Señal de televisión multiplexa la señal BN, el color y el audio.

Ancho de banda de la señal compuesta 6Mhz.

Nuevo uso de FDM para multiplexar varias señales compuestas de video. Ancho de

banda de CATV = 500 Mhz.

Ejemplo: Uso de FDM para multiplexar tres canales de voz

TDM Síncrona

Usada cuando la razón de datos que se consigue en el medio es mayor que la razón de datos.

Las divisiones termporales se preasigman de antemano.

Sincronización de tramas usando inserción de bits.

Inserción de pulsos para sincronizar distintas razones de datos.