Sistema eléctrico

Circuito de encendido

Es el encargado de producir la chispa en las bujías para que se inflame la mezcla carburada en los cilindros.

Funcionamiento:

La corriente de 12 voltios (baja tensión) de la batería, pasa a la bobina, que por medio de los platinos (ruptor) se consigue una corriente (alto voltaje), necesaria para que salte la chispa en las bujías e inflame la mezcla dentro de los cilindros.

La puesta apunto del motor consiste en sincronizar el encendido con la distribución y con el movimiento de los pistones, además del reglaje del carburador.

Mantenimiento:

Platinos. Reglaje de separación. Sustitución en su caso. (Actualmente no se utilizan).

Bujías. Comprobación en su caso. Sustitución en su caso.

Puesta a punto (reglaje) cada 10.000 kilómetros.

Circuito transitorizado. Con este circuito se consigue aumentar la duración del ruptor (platinos).

Circuito electrónico. Con este circuito se eliminan los contactos (platinos) utilizándose en su lugar un generador de impulsos. Es el que se utiliza actualmente.

Circuito de arranque

Para arrancar el motor del vehículo es preciso hacerlo girar a unas 50 r.p.m. lo cual se consigue con el motor eléctrico de arranque al recibir corriente directamente de la batería. No se debe insistir demasiado en su utilización, pues, se podría descargar la batería.

Circuito de iluminación y otros

Las luces, radio, bocinas, etc., toman la corriente de la batería, por lo que no hay que abusar de ellos cuando no funciona el motor para evitar la descarga de la batería.

Generalidades

En él están comprendidos los circuitos de encendido, de carga de arranque y de iluminación, con un elemento común que es la batería.

La batería

Es la que proporciona energía eléctrica para las demandas del vehículo, partiendo de una energía química producida por la reacción de un electrolito (disolución de agua destilada y ácido sulfúrico), principalmente con el motor parado.

Mantenimiento:

Comprobación y reposición del nivel de electrolito. Cuando el electrolito no cubre las placas del plomo, se añadirá sólo agua destilada nunca ácido sulfúrico. (Existen en la actualidad baterías de bajo mantenimiento con vigilancia cada seis meses, y también baterías sin mantenimiento que no precisan revisión del líquido).

Conservación. Limpiar las sulfataciones de los bornes y posterior protección con grasa blanda o vaselina (en baterías con o sin mantenimiento) y limpiar los orificios de salida de gases, revisando la sujeción de la batería en su alojamiento.

Circuito de carga

Para reponer la energía de la batería que consume el automóvil, se recurre a un generador de energía movido por el cigüeñal mediante una correa que a su vez mueve la bomba de agua.

Funcionamiento:

El generador de corriente que se utiliza hoy en día en la automoción es el denominado alternador.

El alternador produce corriente alterna y tiene las siguientes características:

produce suficiente corriente para abastecer todos los sistemas eléctricos del automóvil a bajas revoluciones,

se autorefrigera (en su giro unas aspas incorporadas a su estructura generan una corriente de aire que lo refrigera) y

no tiene un desgaste excecivo, por lo que su vida útil es muy prolongada.

Reguladores:

Para que la tensión e intensidad producida por el generador alcance un valor adecuado y constante, se emplean los reguladores. El alternador carece de regulador de intensidad.

Disyuntor:

Se emplea para evitar que cuando la dinamo no funciona, la batería se descargue sobre la dinamo. En el alternador esta función la hace el rectificador o los diodos.