COLLAUDO DELL’HARDWARE. PDL N’4

Una volta carico il programma nella scheda del microprocessore, si va a verificare il suo corretto funzionamento, cioè si va a vedere se esso effettua il quadrato dei valori numerici.

Come collaudare il circuito:

- Si inserisce all’indirizzo 1040H un numero compreso tra 0 e 7.

- Si va all’indirizzo 1000H.

- Si lancia il programma.

- Si va all’ indirizzo 1042H e si verifica se in tale  indirizzo è presente il quadrato del numero precedentemente inserito in 1040H.