PROGRAMMAZIONE DEL PIO.

MODO 0 , 1 , 2 .

Per programmare una porta del PIO in questi modi occorrono

- Una parola di controllo di modo (mode control word) che ha la seguente struttura

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 |

I bit da D0 a D3 hanno sempre lo stesso contenuto che identifica la mode control word, i bit D4 e D5 possono avere un valore qualunque mentre i bit D6 D7 identificano il modo secondo la seguente tabella:

| D7 | D6 |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | MODO 0 |
| 0 | 1 | MODO 1 |
| 1 | 0 | MODO 2 |
| 1 | 1 | MODO 3 |

- Interrupt disabile word o parola di disabilitazione delle interruzioni.

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | X | X | 0 | 0 | 1 | 1 |