MODO 0.

È una modalità simplex che prevede che i dati vadano sempre dal microprocessore alla periferica. Il microprocessore scrive il dato all’indirizzo della porta del PIO.

Come si vede dalla figura, all’interno della porta si genera un segnale *WR che va a zero quando il microprocessore scrive il dato sulla porta per cui si ha contemporaneamente che

- RD\ è ad uno quindi RD è a zero (si sta scrivendo)

- CE\ è a zero (il microprocessore ha abilitato il PIO)

- C/D\ è a zero (quindi si sta inviando un dato alla periferica)

- IORQ\ è a zero (si sta effettuando un’operazione di ingresso uscita).