PROGRAMMAZIONE DEL PIO:

MODO 3:

La programmazione di una porta in modo 3 è più complessa

- Mode control word.

- Interrupt vector word.

- I/O register control word o parola di controllo registro di IO. Questa parola viene registrata nel Input/Output select register, ed indica quali bit sono di ingresso e quali sono di uscita. Se un bit è posto a zero, la linea corrispondente del bus della porta è settata come uscita, se il bit è ad 1 la linea corrispondente è settata come ingresso.

ES:

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

I bit A5 e A4 sono uscite , tutti gli altri sono ingressi.

- Interrupt control word o parola di controllo delle interruzioni. Questa parola setta tutte le caratteristiche che abbiamo visto si possono selezionare per la generazione delle interruzioni quando la porta lavora in modo 3.

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 |

I bit da D0 a D3 hanno sempre lo stesso contenuto che identifica la interrupt control word.

il bit D4 specifica se gli ingressi sono mascherati o meno, se esso è a zero gli  ingressi sono tutti coinvolti nella generazione delle interruzioni, se il bit è ad 1 alcuni bit d’ingresso non contribuiranno alla generazione delle interruzioni per cui dovrà seguire un byte di maschera che indicherà quali bit di ingresso dovranno essere mascherati cioè ignorati per la generazione delle interruzioni.

Il bit D5 indica se i sensori di ingresso sono attivi bassi (bit a zero) o alti (bit ad 1).

Il bit D6 indica se la interruzione verrà generata su condizione di OR logico (basta che un sensore sia attivo) oppure di AND logico (devono essere attivi tutti i sensori contemporaneamente).

Il bit D7 indica se la generazione delle interruzioni è disabilitata (bit a 0) oppure abilitata (bit ad 1).

- Mask control word o parola di controllo maschera. Questa parola di controllo indica se un bit di ingresso va preso in considerazione per la generazione delle interruzioni (bit corrispondente della parola a zero) oppure va ignorato (bit ad 1)

- Interrupt disable word. Nel modo tre questa parola può essere usata per abilitare o disabilitare le interruzioni senza modificare le altre impostazioni definite con la interrupt control word