COLLAUDO DELL’HARDWARE:

L’HARDWARE VIENE INTERFACCIATO alla scheda del microprocessore tramite l’interfaccia parallela, che permette al programma scritto di arrivare all’hardware sotto forma di segnali:

| connettore di uscita: | Digital lab: |
| --- | --- |
| B₀-B₁-B₂-B₃ | LED: 1-2-3-4 |
| A₀-A₁-A₂-A₃ | SWITCH: P7-P6-P5-P4 |
| CP1-CP2-BSTB | Vcc |
| ASTB-GND | MASSA |

IL collaudo consiste a verificare che il numero in ingresso( dato dagli switch) sia visualizzato correttamente sui led.

- si invia il programma alla scheda del microprocessore Z80.

- Si verifica che il modulo di conteggio presente all’indirizzo 1200H corrisponde a quello impostato tramite gli switch.

- Si va alla locazione 1000H, si fa partire il programma.

- Sui led dovrà apparire il modulo di conteggio presente all’indirizzo 1200H.