CODIFICA LINGUAGGIO ASSEMBLY.

|  | LD | A, MODO3 | ; parola di controllo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OUT | (PIOCRA),A | ;porta A in modo 3 |
|  | OUT | (PIOCRA),A | ;linee porta A |
|  | OUT | (PIOCRB),A | ;porta B in modo 3 |
|  | LD | A,00H | ; parola di controllo |
|  | OUT | (PIOCRB),A | ; linee porta B |
|  | OUT uscita | (PIODRB),A | ;spengo tutti i LED collegati alla |
| LETTURA: | I N | A,(PIODRA) | ; si legge il modulo di conteggio |
|  | AND | 0FH | ; maschera per azzerare i bit non utili |
|  | LD | (DATO),A | ; si salva il modulo in memoria |
|  | LD | B,A | ; modulo in B |
| AZZERA: | SUB | A | ; inizializzo CONTATORE |
| CONTA: | OUT | (PIODRB),A | ; conteggio |
|  | CALL | BAUDSEC | ; routine ritardo 1 sec. |
|  | INC | A | ; incremento |
|  | CP | B | confronto |
|  | JR | C,CONTA | ; prosegue conteggio |
|  | JR | Z,CONTA | ; idem |
|  | JR | AZZERA | ; resetta conteggi |
| BAUDSEC: | PUSH | AF | ; salvo AF |
|  | PUSH | HL |  |
|  | PUSH | BC |  |
|  | LD | HL,TEMP1 |  |
| WAIT1: | LD | C,TEMP2 |  |
| WAIT2: | DEC | C |  |
|  | JR | NZ,WAIT2 |  |
|  | DEC | HL |  |
|  | LD | A,H |  |
|  | OR | L |  |
|  | JR | NZ,WAIT1 |  |
|  | POP | BC |  |
|  | POP | HL |  |
|  | POP | AF |  |
|  | RET |  |  |
|  | DATA |  |  |
| DATO: | DS 1 |  | ; modulo di conteggio |
|  | END |  |  |