STORIA DEL MICROPROCESSORE Z80:

Questo microprocessore  nacque nel 1976 per opera di Federico Faggin , fondatore della Zilog. Venne progettato per offrire compatibilità binaria con l'Intel 8080 (il microprocessore più utilizzato prima dello z80) in modo che, il codice dell’ 8080 potesse essere eseguito sullo Z80 senza subire alcun genere di modifiche. Ben presto divenne il microprocessore più famoso, grazie alle sue caratteristiche innovative:

- Un instruction set più avanzato, che poteva far uso di due nuovi registri indice IX ed IY

- Due serie di registri separate che potevano essere scambiate velocemente, per migliorare il tempo di risposta agli interrupt

- Un'ulteriore sistema di gestione degli interrupt

- Istruzioni di block move, block I/O e byte search

- Istruzioni di manipolazione a livello di bit

- Un contatore integrato per il refresh della DRAM, senza il quale sarebbero necessari circuiti aggiuntivi

- Necessità di una singola sorgente di alimentazione a 5 Volt

- Richiesta di un numero minore di chip esterni per la generazione del clock e le interfacce verso memoria ed I/O

- Un prezzo molto più basso

lo Z80 conquistò il mercato dell'8080e divenne la più popolare CPU a 8 bit di tutti i tempi. Viene prodotto in grandi quantità ancora oggi, soprattutto per impiegarlo come microcontrollore o per motivi di istruzione (es. nelle scuole tecniche) questo perché offre una notevole semplicità di programmazione ed elevate quantità di informazioni.