SENA CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA

TECNOLOGIA EN QUÍMICA APLICADA A LA INDUSTRIA

ACTIVIDAD: VARIABLES DE PROCESO.

FECHA: SABADO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

Nombre: ____Edwin Andrés flor matallana____________________________________________________________

Actividad: Indague sobre las variables de proceso especificadas y complete el siguiente cuadro:

| VARIABLE DE PROCESO | DEFINICIÓN | CARACTERÍSTICAS | EXPRESIÓN MATEMÁTICA | UNIDADES DE MEDIDA. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volumen especifico | Es el volumen ocupado por unidad de masa de un material. | *Es la inversa de la densidad. * No dependen de la cantidad de materia. (Intensiva). *depende de la temperatura. *para gases depende la temperatura y presión. | Ve = V/m=1/dens. V = Volumen M = masa | M3/Kg Ml/gr pie3/Lb l/kg |
| Presión | Es la fuerza normal ejercida a una unidad área. | *La presión en un punto de un fluido en reposo es igual en todas direcciones. *la disminución del volumen de un gas se conoce como compresibilidad. *depende de la fuerza. | P=F/A | Pa= N/m2 Bar= 10ª5Pa Atmosferas y PSI |
| Temperatura | Es la medida de la energía cinética de las partículas. | *No depende de la masa. *Produce cambios de estado. *Mayor temperatura mayor solubilidad. | *Grados (ºC)a (ºF) ºF = 9 / 5 x ºC + 32 * Grados (ºF) a grados C ºC = 5 / 9 ( ºF – 32 ) * *Grado (ºC) a Kelvin (ºK) ºK = ºC + 273,16 * *Grados (ºK) a grados (ºC) ºC = ºK – 273 *Ra= F + 460 | *Grados K *Grados C *Grados F *Grados R |
| Flujo de masa | Es la masa que en unidad de tiempo atraviesa una sección de control. | *se transfiere por medio del movimiento molecular, debido a la diferencia de concentración. *se transfiere debido al movimiento global del fluido. *generalmente para fluidos. | *m= m / t *m= A*V*densidad. *m= Q* densidad. | *g/seg *kg/seg |
| Flujo Volumétrico O Caudal | Es un volumen de un fluido que pasa en un tiempo determinado por una superficie y se representa con la letra Q | *Depende del área transversal | Q = A*V*cosѲ A: es el área donde fluye el fluido V: velocidad | *M3/Seg *L/min |
| Densidad Relativa o Gravedad Especifica | Es la relación entre la densidad de una sustancia y la de otra sustancia tomada como referencia. | * Siempre y cuando ambas densidades se expresen en las mismas unidades y en iguales condiciones de Temperatura y presión. *carece de unidades. * Se toma como referencia para líquidos y sólidos el agua. *Para gases el aire. *la d.r. es un índice representativo de la composición de un liquido. | * dr= densidad sustancia = densidad referencia -para sector azucares: *grados brix= m de soluto * 100 . m de sol -para sector farmacéutico: * Para líquidos más densos que el agua (ρ > 1 g/cm³): ºBé = 145 – 145/ρ ρ = 145/(145 - ºBé) *Para líquidos menos densos que el agua (ρ < 1 g/cm³): ºBé = 140/ρ – 130 ρ = 140/(130 + ºBé). *para sector petróleo: Gravedad API = (141,5/GE a 60 °F) - 131,5 | Carece de unidades |
| Masa Atómica | Es la masa de un átomo. | *se toma en cuenta el C12. *NO es el promedio de la masa de los isotopos. | 1 uma= 1,66 * 10exp-23 g | Uma |
| Unidad atómica | Es la relación entre la masa de un elemento y su masa atómica. |  | m (g) A(at) Donde m= masa del elemento A= masa atómica | Nro. g(atm) Se puede cambiar la unidad. |
| Masa Molecular | Es la masa en gramos de una mol de moléculas. | *es la suma de las masas atómicas relativas de los átomos componentes de un sistema compuesto. | Mi* Nro. De átomos de i | g/ mol |
| Porcentaje en peso | Es la forma de expresar la concentración de una solución. | *tiene propiedades intensivas | % = Mn x N x 100% Mt Mn= masa atómica elemento químico N = número de átomos de Mn Mt = masa atómica compuesto químico | Unidades de masa % de Kg,gr,mg |
| Porcentaje en Volumen | Es el número de unidades de volumen de soluto en 100 unidades de volumen de solución. | *son generalmente cuando se habla de gases. | % volumen = V soluto x 100% V solución | % de ml, L. |
| Fracción Atómica | Se utiliza para encontrar laconcentración de un elemento en un compuesto la cual es expresada en moles. |  | FR = A / ABC A = moles del elemento ABC =moles del compuesto | mol |
| Fracción Molar | Es el número de moles de soluto dividido por el número total de moles de soluto y disolvente. | Se emplea a menudo en consideraciones teóricas | Fm= n1 n1 + n2 n1 y n2 son el Nro. total de solutos y disolvente respectivamente | átomos |
| Porcentaje atómico | Es el número de átomos de una sustancia dividido entre el número total de átomos del sistema y multiplicado por 100 | La suma de % de átomos es igual a cien *el % de átomos es indep, de la presión y temperatura. | % en átomo = Ab x 100 A % en átomo = Ac x 100 A Ab+Ac = A | % átomos |
| Porcentaje Molar | Se define como la relación entre el número del número de moles de un componente y el número total de moles de un sistema multiplicador por 100. | *La suma de los porcentajes de mol es igual a cien *Es independiente de la presión y de la temperatura | %M = na x 100 N %M = nb x 100 N na+nb = N | % mol |
| Concentración: (Molaridad, Molaridad, Normalidad) | Molaridad: es la cantidad de moles por cada litro de disolución. Molalidad: es el número de moles de soluto por cada kilogramo de disolvente. Normalidad: es el número equivalente de soluto por litro de disolución |  | Molaridad = Ms LD Ms moles de soluto LD litros de disolución Molalidad: Ms KgD Ms = moles de soluto KgD = kilogramos de disolvente Normalidad = eq(gramo) V (solución) | Mol/L Mol/kg gr/L |
| Masa molecular media | promedio de las masas moleculares |  | Masa molecular media en numero MN = ∑xi;Mi Xi: fracción molar Mi: m mol de la fracción i Masa molecular media en peso (Mw) MW= ∑Wi;Mi Wi: fracción molar Mi: m mol de la fracción i | mol |