LOS MATERIALES

Los materiales se obtienen a partir de materia prima. Las materias primas son las sustancias que se extraen directamente de la naturaleza. Atendiendo a su origen, las materias primas se pueden clasificar en tres grandes grupos:

- Materias primas animales: lana, seda, pieles…

- Materias primas vegetales: madera, corcho, algodón, lino…

- Materias primas minerales: arcilla, arena, mármol, mineral de hierro…

Por lo tanto, se puede definir material como materia preparada y disponible para elaborar directamente cualquier producto tecnológico.

Materia prima – material – producto tecnológico

Clasificación de los materiales

- Maderas

- Materiales metálicos

- Materiales plásticos

- Materiales pétreos

- Materiales cerámicos

- Materiales textiles

Propiedades de los materiales

- Físicas ( eléctricas, ópticas,  térmicas, mecánicas, acústicas y otras)

- Químicas ( oxidación )

- Ecológicas ( reciclables, tóxicos, biodegradables y renovables)

Propiedades Físicas

Estas propiedades se ponen de manifiesto ante estímulos como la electricidad, la luz, el calor o la aplicación de fuerzas.

Propiedades eléctricas: son las que determinan el comportamiento de un material cuando a través de él circula una corriente eléctrica. Se distinguen:

Conductividad eléctrica: es la propiedad de ciertos  materiales de transmitir la electricidad.

-Conductores eléctricos: permiten el paso de la corriente eléctrica a través de ellos. Ejemplos: metales.

-Aislantes eléctricos: no permiten el paso de la corriente eléctrica través de ellos. Ejemplos: plásticos, maderas.

Propiedades ópticas: se ponen de manifiesto cuando la luz incide sobre un material. Según esto los materiales se clasifican en:

-Opacos: no permiten el paso de la luz por lo que no se pueden ver los objetos a través de ellos. Ejemplos: madera, metales, cartón y la cerámica.

-Transparentes: los objetos se ven claramente a través de estos materiales, pues dejan que los rayos de luz los atraviesen. Ejemplos: vidrio, algunos plásticos.

-Translúcidos: estos materiales permiten el paso de la luz, pero no dejan ver con nitidez lo que hay tras ellos. Ejemplos: papel de cebolla.

Propiedades térmicas: determinan el comportamiento de los materiales ante el calor. Entre las más importantes cabe mencionar:

Conductividad térmica: es la propiedad de ciertos  materiales de transmitir calor.

-Conductores térmicos: transmiten el calor con rapidez. Elevada conductividad térmica. Ejemplos: metales.

-Aislantes térmicos: no transmiten el calor. Baja conductividad térmica. Ejemplos: madera y los plásticos.

Dilatación: aumento de tamaño que experimenta un material cuando se eleva su temperatura. Ejemplos: los metales.

Contracción: disminución de tamaño que experimenta un material cuando se hace descender su temperatura.

Fusibilidad: materiales que pasan del estado sólido al líquido al elevar la temperatura. Ejemplos: metales, algunos plásticos y el vidrio.

Soldabilidad: propiedad de ciertos materiales por la que se unen con otros o entre sí después de fundir la parte por donde de va a realizar la unión.

Propiedades mecánicas: describen el comportamiento de los materiales cuando se los someten a la acción de fuerzas exteriores. Las propiedades más importantes son:

Elasticidad: es la propiedad de los materiales de recuperar su tamaño y forma originales cuando deja de actuar sobre ellos la fuerza que los deformaba.

Plasticidad: es la propiedad de los cuerpos para adquirir deformaciones permanentes cuando actúa sobre ellos una fuerza.

Maleabilidad: propiedad de ciertos materiales de extenderse en planchas o láminas. Los materiales que la presentan se denominan maleables.

Ductilidad: propiedad de algunos materiales de extenderse formando cables o hilos. Los materiales que la presentan se denominan dúctiles.

Dureza: resistencia que opone un material a ser rayado o perforado por otro más duro.

Resistencia mecánica: propiedad de algunos materiales de soportar esfuerzos sin romperse.

Tenacidad: resistencia que ofrece un material a romperse o deformarse por la acción de un golpe externo.

Fragilidad: propiedad de un material de romperse fácilmente cuando es golpeado.

Propiedades acústicas: determinan la respuesta de los materiales ante un estímulo externo como el sonido. Destacamos:

Conductividad acústica: es la propiedad de los materiales de transmitir el sonido.

-Conductores acústicos: materiales transmisores del sonido. Ejemplos: los metales

-Aislantes acústicos: dificultan la transmisión del sonido. Ejemplos: poliuretano (plástico)

Otras propiedades:

Permeabilidad: aquellos materiales que dejan filtrar a través de ellos agua u otros líquidos. Lo contrario es la impermeabilidad.

Densidad: esta propiedad nos da una idea de lo pesado (densidad elevada) o ligero (densidad baja) que es un material.

Densidad = masa /volumen

Propiedades Químicas

Se manifiestan cuando los materiales sufren una transformación debido a su interacción con otras sustancias. Destacamos:

Oxidación: es la transformación que sufren la mayoría de los metales en contacto con el aire y el agua (al estar a la intemperie).

Propiedades Ecológicas

Están relacionadas con el impacto que los materiales producen en el medio ambiente. Se clasifican en:

Reciclables: materiales que una vez desechados se pueden volver a procesar para ser utilizados de nuevo en la fabricación de nuevos objetos, evitando el gasto innecesario de las materias primas. El vidrio, el papel, el cartón, el metal y los plásticos son ejemplos de materiales reciclables de uso diario.

Tóxicos: estos materiales son nocivos para el medio ambiente y contaminan el suelo, el agua y la atmósfera.

Biodegradables: con el paso del tiempo, la materia se descompone de forma natural en sustancias más simples.

Renovables: son las materias primas que existen de forma ilimitada en la naturaleza (lana, algodón ymadera). Hay otras materias primas, como el petróleo o los minerales, que no son renovables, es decir, pueden llegar a agotarse con el tiempo.