El bus AT (ISA)

Cuando desarrollaba el AT, IBM comprobó que tenia que actualizar el bus. Así que desarrollaron el bus de 16 bits.

Con relación al anterior que era el XT, de ranuras de 62 líneas. IBM presento una solución bastante buena: mantuvieron los viejos conectores de ranura de 62 lineas y añadieron otro conector de 36 hilos, colocandolo a continuacion del viejo conector de 62 lineas para proporcionar algunas de estas caracteristicas:

·	Ocho líneas mas de datos, lo que daba al bus de datos 16 bits de anchura.

·	Cuatro líneas de dirección mas , lo que daba al bus de direcciones 24 bits de anchura , 2 elevado a 24 es casi 16 millones, así que las ranuras de 16 bits del AT podían soportar hasta 16 MB de RAM en teoría.

·	Cuatro canales DMA mas, del 4 l 7.

·	Cinco niveles IRQ10, 11,12,14,15. con IRQ13 esta dedicada al procesador matemático, IRQ8 esta conectado al reloj del sistema y IRQ2 que esta fuera del bus porque es esa la línea que hace posible las nuevas líneas IRQ.

Durante un tiempo, este bus de 16 bits se llaman bus AT no obstante, desde 1988 la mayor parte de gente se ha venido refiriendo a estos tipos de ranuras de bus como ranuras ISA.

ISA no es suficiente: bus local

Los primeros en intentar crear un nuevo estándar de bus fueron, de nuevo, Compaq un año mas tarde.

En 1986, Compaq presento uno de los primeros ordenadores de escritorio basados en el 80386. Como presento uno de los primeros ordenadores de escritorio basados en el 80386.

Como el 80386DX era un chip de 32 bits, Compaq quería aprovecharse de esa potencia con una nueva ranura de bus. Las ranuras de bus de velocidades estándar seguían siendo una buena idea, pero como ofrecer tarjetas de expansión de memoria que tuvieran una ruta de datos de 32 bits y 16 Mhz de velocidad? La única solución era crear un bus completamente nuevo. Pero las empresas como Compac no tuvieron éxito en la estandarización así que cada una desarrollo su propio estándar de 32 bits.Pero todos estos buses tenían varias cosas en común:

·	Tenían una ruta de datos de 32 bits.

·	Funcionaban a la velocidad de reloj del ordenador 386 (normalmente 16,20,25, ó 33 MHz.

·	Solo soportaban una tarjeta particular, vendida por el fabricante de la placa base.

Estos buses llegaron a ser conocidos como buses privados, o más tarde, buses locales porque eran "locales" al procesador.

EISA (Extended Industry Standard Architecture)

Las características del bus EISA:

·	Ruta de datos de 32 bits.

·	Suficientes líneas de direcciones para 4 GB de memoria

·	Mas direcciones de entrada /salida, 64 KB de direcciones.

·	Capacidad de configuración por software para las tarjetas, sin microinterruptores ni interruptores DIP (similar a POS.

·	Frecuencia de reloj de 8 MHz (desafortunadamente).

·	Sin mas interrupciones ni canales DMA.

·	Soporta tarjetas que son físicamente grandes, lo que hace que sea mas barato construirlas (tarjetas más pequeñas suponen un mayor coste de diseño.

El bus de hoy en día: PCI

El mundo del PC necesitaba un bus mejor, Intel diseño una ranura de bus más rápida llamada PCI(Interconexión de componentes periféricos) PCI es un buen bus por diversas razones que se subrayaran a continuación:

·	Independencia del Procesador

·	Ruta de datos más ancha: bus de 64 bits.

·	Alta velocidad

·	Compatibilidad hacia atrás: Aunque las tarjetas ISA o EISA no pueden encajar en ranuras PCI, los conjuntos de chips que soportan PCI tambien admiten ISA y EISA

Eso significa que es fácil construir un PC con ranuras PCI, ISA, y EISA en la misma placa base.

·	Bus maestro: Como EISA y Micro Chanel (y al contrario que VLB), PCI soporta tarjetas adaptadoras de bus maestro.

·	Configuración por Software: PCI soporta el estándar Plug and Play desarrollado en 1992 por fabricantes de harware.