Fecha: 16 de Diciembre de 2007-12-16

Señor:

Walter Vélez

ASUNTO: Sistema de Luces.

- Objeto: Elaborar el plan de trabajo para el sistema de luces requerido en el salón dispuesto para reunión con el maestro.

- Contenido:

  - Distribución de luces.

Con la distribución de luces propuesta se estima satisfacer las necesidades de iluminación en la plataforma donde se localizará la tarima.

La altura de las luminarias, la cantidad de luminarias, los niveles de potencia de las luminarias y la distribución garantizan la distribución de luz uniforme y el cumplimiento de las normas técnicas que aplican para el propósito.

  - Presupuesto.

| itm | Descripción | Cant. | Vlr/Unit | Vlr/Tot |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Luminarias de 2*36 vatios a 110 voltios, encofradas y con chasis plástico, con sistema de soporte incluido. | 12 | $45.000 | $540.000 |
| 2 | Cable encauchetado 2*12 AWG | 70 m. | $4.500 | $315.000 |
| 3 | Prensa estopa Cable encauchetado 2*12 AWG | 20 | $1200 | $24.000 |
| 4 | Amarres plásticos de 20 cms. | 50 | $ 60 | $3.000 |
| 5 | Alquiler de escalera de tijera de 12 peldaños | 2 | $10.000 | $20.000 |

  - Cronograma de actividades.

|  | Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trasporte Materiales y Herramientas | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalación de Luminarias |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puesta en servicio. |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desinstalación |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trasporte Materiales y Herramientas |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |