EXCURSIÓN A LA DEPURADORA DE ARAZURI

La visita a la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Arazuri, estuvo dividida en tres partes: primera explicación del proceso en base a la observación de la maqueta de la estación depuradora, recorrido por las distintas fases del proceso en las instalaciones del lugar, y por último visionado de un vídeo sobre el trabajo que se lleva a cabo con las aguas y una actividad relacionada.

Dentro del trabajo que se realiza en la depuradora, podemos distinguir también dos procesos diferentes: el tratado de aguas y el tratado de fangos (proveniente de esas aguas).

Refiriéndonos al primer proceso, podemos identificar cinco fases diferentes una vez ha llegado el agua a la depuradora desde el río Arga:

- Sólidos: La acción coordinada de una serie de rejas gruesas y finas, retiene y elimina los sólidos arrastrados por las aguas residuales.

- Desarenado y desengrasado: Grasas, aceites y arenas son extraídos del agua residual al paso de la corriente por uno de los tres canales de 6 m. de anchura, dotados de un sistema de inyección de aire.

- Decantación Primaria: El agua llega a una de las seis unidades circulares de decantación de 39 m. de diámetro y 2,5 m. de altura. Al perder velocidad, las partículas en suspensión sedimentan en el fondo originando los fangos primarios.

- Balsas de Aireación: En cuatro balsas de 17000 m3 de capacidad, diferentes microorganismos degradan la materia orgánica y liberan a la atmósfera el nitrógeno disuelto en el agua.

- Decantación Secundaria: Los flóculos o grumos formados por los microorganismos que han actuado en la fase anterior decantan en seis unidades de 7700 m3 de capacidad.

En cuanto al segundo proceso (tratado de fangos), cabe distinguir cuatro fases diferentes:

- Edificio General y control: Los permanentes análisis en el laboratorio y un avanzado sistema de Telemando y Telecontrol garantizan en todo momento la calidad y eficiencia del proceso de depuración.

- Tratamiento de biosólidos: Los lodos obtenidos en el proceso de depuración son digeridos, higienizados y deshidratados para garantizar su inocuidad.

- Aprovechamiento agrícola: Una vez tratados, los lodos se utilizan, frescos, en cultivos extensivos y restauraciones medioambientales, y comportados, en horticultura y jardinería.

- Aprovechamiento de gas: El biogás que produce la digestión de los lodos se almacena en un depósito y se canaliza a la estación transformadora de gas en energía térmica y eléctrica.