## Slide 1: TEORIA DEGLI ERRORI
ERRORI SISTEMATICI ED ERRORI ACCIDENTALI
ERRORE
SISTEMATICO
ACCIDENTALE
PROPAGAZIONE DEGLI ERRORI

## Slide 2: CONCETTO DI “ERRORE”
Non è possibile rilevare il valore effettivo della grandezza fisica che s’intende misurare:
LA MISURA ESATTA NON ESISTE
Cause:
Il limite imposto dalla precisione dello strumento di misura utilizzato
Le condizioni in cui viene effettuata la misura; modificabili anche dalla presenza dello strumento stesso

## Slide 3: QUANDO SI EFFETTUA UNA MISURA E’ IMPOSSIBILE TRASCURARE IL CONCETTO DI ERRORE
SISTEMATICO
ACCIDENTALE (CASUALE)
dipende dalla precisione degli strumenti e dalle tecniche di misura adottate
si presenta sempre con stesso valore e segno nelle misure effettuate
dipende da fattori statistici o probabilistici
si presenta con valore e segno diversi nelle misure effettuate

## Slide 4: Per renderci conto che l’ERRORE nella nostra MISURA sia “più o meno grave” applichiamo dei semplici calcoli matematici
ERRORE ASSOLUTO ε
ERRORE RELATIVO εr
è la differenza tra il valore misurato Vm e il valore vero Vv
ε = Vm - Vv
è il rapporto tra l’errore assoluto e il valore vero
εr = ε / Vv = Vm – Vv / Vv
εr % = εr * 100
N.B. per valore vero s’intende il valore misurato con strumenti e metodi di misura con la maggior precisione possibile

## Slide 5: ERRORI SISTEMATICI
Per diminuire l’errore sistematico in una misura bisogna aumentarne l’accuratezza
Sono dovuti alla precisione degli strumenti utilizzati per effettuare una misura
CLASSE DI PRECISIONE DI UNO STRUMENTO: indice che misura l’accuratezza della misura realizzata dallo strumento
(rapp. tra il valore massimo dell’errore assoluto che può essere commesso dallo strumento e il suo valore di fondo scala)

## Slide 6
PRECISIONE
capacità dello strumento di ripetere le misure in tempi diversi fornendo gli stessi risultati
ACCURATEZZA
Scostamento tra valore vero e valore misurato affetto da errore sistematico dello strumento
Più è piccolo l’indice che definisce la classe di precisione , maggiore è l’accuratezza dello strumento .

## Slide 7: ERRORI ACCIDENTALI (CASUALI)
Per determinare l’errore accidentale occorre
realizzare un campione di N misure su cui calcolare alcuni parametri statici:
Valore medio
Scarto o Deviazione
Scarto quadratico medio o deviazione standard

## Slide 8: VALORE MEDIO
Media aritmetica. E’ ottenuto tramite la somma di tutti i valori misurati del campione, diviso per il numero il numero delle misure
Il valore medio rappresenta la migliore stima della misura campione, quanto risulta esse più probabile
v

## Slide 9: SCARTO (DEVIAZIONE)
Differenza tra ogni valore del campione ed il valore medio.
d

## Slide 10: SCARTO QUADRATICO MEDIO (DEVIAZIONE STANDARD)
Fornisce informazioni sulla concentrazione delle misure campione rispetto al valore medio
L’analisi statistica afferma che:
σ

## Slide 11: SCARTO QUADRATICO MEDIO (DEVIAZIONE STANDARD)
se l’errore nel campione è determinato solo da fattori accidentali e il numero N delle misure è abbastanza elevato, l’errore accidentale massimo è:
di una dev. standard per il 68% delle misure
di 2 dev. per il 95%
nessuna misura è affetta da errore maggiore di 3 volte la dev.

## Slide 12: PROPAGAZIONE DEGLI ERRORI
Spesso il valore di una grandezza non è definibile direttamente dalla misurazione pratica…
… ma si ottiene eseguendo operazioni algebriche tra vari valori misurati di altre grandezze.
Quindi gli errori presenti in queste misure misure si propaga sull’intero calcolo…

## Slide 13
…la propagazione dipende dal tipo di operazione matematica che viene utilizzata per trttare i valori misuati
PROPAGAZIONE DEGLI ERRORI
SOMMA
DIFFERENZA
PRODOTTO
QUOZIENTE