##### GARNET aprovado no Inmetro!

Cachoeirinha, 23 de dezembro de 2010O protetor da receita das concessionárias de energia elétrica, agora homologado pelo Inmetro.

Temos a satisfação de comunicar que o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) homologou o Sistema Distribuído de Medição de Energia Elétrica (SMDEE), o Garnet, de acordo com a Portaria Inmetro/Dimel nº 327, de 08 de Dezembro de 2010.
Durante o processo de homologação do Garnet, que durou cerca de 6 meses, foram realizados vários ensaios e testes em nível de hardware e software, obtendo a aprovação do Inmetro.

Entendendo o Garnet

Este sistema de medição eletrônica desenvolvido pela Elster tem tecnologia 100% brasileira e é composto por 12 medidores eletrônicos monofásicos na versão 2 fios e 8 medidores monofásicos na versão 3 fios. O Garnet realiza medições à distância, auxiliando na redução de perdas das concessionárias de energia elétrica. Por ser interoperável e ter o protocolo de comunicação aberto, ele permite a integração com os sistemas das concessionárias, otimizando tempo e minimizando custos para o cliente.

- Arquitetura da Solução GARNET

O Sistema é composto por :

- Medidores eletrônicos monofásicos;

- Conjuntos concentradores (LAN / WAN) e repetidores (LAN);

- Módulos de Comunicação:

- Local: RF: Entre caixas + Caixa/display remoto

- Distância: GPRS

- Mostrador Remoto - RF

- Plataforma de Telemedição - HEMERA

Medidores eletrônicos monofásicos; 
Conjuntos concentradores (LAN / WAN) e repetidores (LAN);
Módulos de Comunicação:
Local: RF: Entre conjuntos + Conjunto/Mostrador Remoto;
Longa Distância: GPRS.
Mostrador Remoto – RF;
Plataforma de Telemedição – HEMERA.

Metálico customizado, com as seguintes características:

- Grau de proteção IP54;

- Sistemas de conexão que facilitam a substituição dos componentes, mesmo com o conjunto energizado;

- Suporte para fixação em postes;

- Alças para içamento;

- Fechadura com suporte para lacre;

- Sensor de abertura da tampa;

- Passa-cabos inferiores e prensa-cabos internos;

- Dimensões: 500 x 700 x 200 mm (Altura x Largura x Profundidade).

Características do Mostrador Remoto:

- Display LCD 6+2 dígitos (11 x 5 mm);

- Cabo de alimentação;

- Rádio receptor 915 a 928 Mhz;

- Antena interna;

- Fonte de alimentação própria (110 / 220Vac)

Características do Rádio RF:

- Certificado pela Anatel;

- Potência de transmissão de 1 W, diminuindo o número de repetidores necessários e permitindo comunicação com os mostradores instalados em caixas metálicas;

- Opera na faixa de freqüência ISM (Industrial, Científica e Médica) de 915 a 928 MHz;

- Taxa de transmissão de dados de 38,4 kbps;

- Alcance de 1 km  em zona urbana com terreno plano e sem grandes obstáculos;

- Para atender a Anatel, trabalha em modo Frequency Hopping Spread Spectrum;

- A rota de comunicação entre os rádios é efetuada dinamicamente, configurando uma rede MESH;

- Antena externa tipo monopólo de ¼ de onda.

Informações disponíveis remotamente:

- Presença de tensão nos ramais;

- Status da tampa do gabinete;

- Leituras absolutas dos medidores;

- Registro de segurança, dados de status e de identificação:

- Código do Produto;

- Código de Revisão do Firmware;

- Número Serial de Fabricação;

- Número de Série da Concessionária;

- Definições do Registro de Energia;

- Leituras dos Registros de Energia;

- Sinalização de Status (Incluindo status atual de importação / exportação);

- Número de horas em que o medidor foi mantido em VAZIO de energia ativa - kWh;

- Tempo desde a última energização.

O cadastro e configuração se dá da seguinte forma:

- Mostrador Remoto: Configurado via RF, com número de série do medidor

- Concentrador: Tem o NetId e o BoxId configurados na concessionária, antes de sair 
para instalação;
NetId: é o endereço da Rede Local (LAN), será o mesmo para as caixas que pertencem 
a mesma rede. Os endereços possíveis são de 0000 a 65535;
BoxId: é o endereço da caixa dentro da rede local. Os endereços possíveis são:
000 = Caixa Concentradora (master)   /  001-255 = Caixas Repetidoras (slaves).

- Remota / Modem:  tem os endereços IPs configurados na concessionária, antes de 
sair para instalação;

- Nota: Tanto o Concentrador quanto a Remota podem ser reconfigurados em campo;

Características de Segurança dos dados via RF:

- Todas informações que trafegam entre CPUs e da CPU para o mostrador remoto são 
protegidas.

- Algoritmo de criptografia XTEA de 128 bits. Garante confidencialidade e autenticidade 
aos dados transmitidos.

Características de Segurança dos dados via GPRS:

- Todas informações que trafegam entre o Mestre e a concessionária são protegidas;.

- Algoritmo de criptografia AES de 1024 bits, com sistemas de chaves simétricas. Garante 
confidencialidade e autenticidade aos dados transmitidos.

- Arquitetura da Solução GARNET