EFFICIENZA

É la capacità di eluire una data sostanza in una banda stretta.Sono note le differenze del numero di piatti tra la colonna impaccata( N=4000) e la colonna capillare(N=50000-150000) perchè:
1. la permeabilità è > nelle colonne capillari per cui c'è una < resistenza al passaggio del gas
2. l'altezza equivalente al piatto teorico(H) è < nelle colonne capillari rispetto a quelle impaccate
3. Hminnon differisce nelle due colonne
4. nelle colonne capillari H varia poco al varirare del flusso del carrier

Per ottimizzare l'efficienza bisogna agire su:
- lunghezza delle colonne (più lunghe sono meglio è)
- diametro delle particelle della fase stazionaria
- il liquido di ripartizione deve essere: poco viscoso/ con bassa tensione al vapore/ solubile verso la la miscela da separare e altamente selettivo
- temperatura fa riferimento all'equazione di van Deemter per cui il valore ottimale è la t ambiente ma in GC richiede tempi troppo lunghi
- diametro della colonna se si riduce migliora l'efficienza
- carrier dipende dal rivelatore
- flusso o velocità lineare