## Slide 1: INSTRUMENTOS PARA MEDIR TEMPERATURA
LORETH DAYANN HERNANDEZ ROJAS

## Slide 2: TERMOMETRO
Instrumento que sirve para medir la temperatura; el más habitual consiste en un tubo capilar de vidrio cerrado y terminado en un pequeño depósito que contiene una cierta cantidad de mercurio o alcohol, el cual se dilata al aumentar la temperatura o se contrae al disminuir y cuyas variaciones de volumen se leen en una escala graduada.
"el termómetro marcó dos grados bajo cero la pasada madrugada; el termómetro indicaba un descenso en la temperatura, aunque la fiebre no había remitido al ritmo pronosticado"
termómetro clínico Termómetro de máxima que se usa para tomar la temperatura del cuerpo humano.
termómetro de máxima Termómetro que deja registrada la temperatura máxima a que ha llegado, aunque se separe del foco de calor.

## Slide 3: TERMOPAR
Un termopar (llamado también Termocupla por traducción del término inglés Thermocouple) es un transductor formado por la unión de dos metales distintos que produce una diferencia de potencial muy pequeña (del orden de los milivoltios) que es función de la diferencia de temperatura entre uno de los extremos denominado «punto caliente» o «unión caliente» o de «medida» y el otro llamado «punto frío» o «unión fría» o de «referencia» (efecto Seebeck).
Normalmente los termopares industriales están compuestos por un tubo de acero inoxidable u otro material. En un extremo del tubo está la unión, y en el otro el terminal eléctrico de los cables, protegido dentro de una caja redonda de aluminio (cabezal).

## Slide 4: PIROMETRO
Un pirómetro es un dispositivo capaz de medir la temperatura de una sustancia sin necesidad de estar en contacto con ella. El término se suele aplicar a aquellos instrumentos capaces de medir temperaturas superiores a los 600 grados celsius. El rango de temperatura de un pirómetro se encuentra entre -50 grados celsius hasta +4000 grados celsius. Una aplicación típica es la medida de la temperatura de metales incandescentes en molinos de acero o fundiciones.